Załącznik nr 1

WYKAZ ZAMAWIANEGO WYPOSAŻENIA

- Zamawiający:

Lubelskie Towarzystwo Przyjaciół Chorych „Hospicjum Dobrego Samarytanina”

ul. Bernardyńska 11A; 20-109 Lublin

tel./fax  81 743-65-55,

- Wykonawca:

| L.p. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Adres(y) Wykonawcy(ów) | Numer telefonu i faksu | Adres e-mail |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |

| ŁÓŻKO SZPITALNE |
| --- |
| L.p. | Opis wymaganych granicznych parametrów zamawianego sprzętu | Ilość sztuk | Producent oferowano sprzętu Model oferowanego sprzętu Wypełnia Wykonawca (proszę podać opis i parametry, załączyć prospekty) | Cena jedn. brutto w PLN | Wartość brutto w PLN |
|  | Łóżko szpitalne z opuszczanymi barierkami bocznymi: wykonane z kształtowników stalowych pokrytych lakierem proszkowym, leże posiadające cztery funkcjonalne obszary: głowa i tułów, nieruchoma część dolnego odcinka kręgosłupa, górny oraz dolny odcinek stóp. system elektrycznej regulacji z pilotem bezprzewodowym pozwalającym na: zmianę wysokości leża w zakresie min. 45 - 80 cm, kąta odchylenia części głowowej w stosunku do poziomu w zakresie min 0°- 70°, kąta odchylenia części nożnej w stosunku do poziomu w zakresie min 0°-40°. opuszczane barierki boczne, nogi na kołach jezdnych z hamulcami z centralna blokadą, listwy odbojowe i krążki odbojowe w narożnikach, wyjmowane szczyty wysięgnik z uchwytem do ręki Wieszak do kroplówki montowany do łóżka, regulowana wysokość w zakresie około 80 cm Wymiar leża: długość min 200 cm, szerokość min 90 cm. Minimalne obciążenie łóżka 120kg Kolor do uzgodnienia Okres gwarancji minimum 24 miesiące certyfikat CE, Posiadane certyfikaty jakości Przykładowy łóżko szpitalne – np. NOVERA 3A | 9 | ………………………..……. ……………………………….. Okres gwarancji ……….. miesięcy |  |  |

| MATERACE PRZECIWODLEŻYNOWE |
| --- |
| L.p. | Opis wymaganych granicznych parametrów zamawianego sprzętu | Ilość sztuk | Producent oferowano sprzętu Model oferowanego sprzętu Wypełnia Wykonawca (proszę podać opis i parametry, załączyć prospekty) | Cena jedn. brutto w PLN | Wartość brutto w PLN |
|  | Materac przeciwodleżynowy zmiennociśnieniowy typ bąbelkowy (pęcherzykowy) pracujący w systemie dwusekcyjnym zapewniającym stałą zmianę punktów podparcia ciała pacjenta (komory materaca naprzemiennie napełniane powietrzem przy utrzymaniu stałej wysokości ciała pacjenta niezależnie od cyklu pracy pompy), Pompa z płynną regulacją ciśnienia, cicha i energooszczędna. Automatyczny dobór ciśnienia komór względem wagi, Czas pełnego cyklu około 7 min. Rodzaj cyklu 2:1 Wymiary po napompowaniu: szer. 90 cm, dł. 200 cm, +/- 15% grubość minimum 5 cm Minimalne obciążenie 120 kg Okres gwarancji minimum 24 miesiące Deklaracja zgodności z wymaganiami zasadniczymi dotyczącymi wyrobów medycznych. | 9 | ………………………..……. ……………………………….. Okres gwarancji ……….. miesięcy |  |  |
|  | Materac przeciwodleżynowy zmiennociśnieniowy typ komorowy: do profilaktyki i leczenia odleżyn stopnia II i III. Komory materaca naprzemiennie napełniane powietrzem zapewniając stałą zmianę punktów podparcia ciała pacjenta przy utrzymaniu stałej jego wysokości niezależnie o cyklu pracy pompy. Pompa z płynną regulacją ciśnienia, cicha i energooszczędna. płynna regulacja ciśnienia w materacu (w zakresie 20-80 mmhg) dobierana indywidualnie do wagi pacjenta Czas pełnego cyklu około 9 min. Rodzaj cyklu 2:1 Wymiar po napompowaniu około: szer. 90 cm, dł. 200 cm, grubość minimum 10 cm. Minimalne obciążenie 120 kg Okres gwarancji minimum 24 miesiące Deklaracja zgodności z wymaganiami zasadniczymi dotyczącymi wyrobów medycznych. | 9 | ………………………..……. ……………………………….. Okres gwarancji ……….. miesięcy |  |  |

| SZAFKA PRZYŁÓŻKOWA |
| --- |
| L.p. | Opis wymaganych granicznych parametrów zamawianego sprzętu | Ilość sztuk | Producent oferowano sprzętu Model oferowanego sprzętu Wypełnia Wykonawca (proszę podać opis i parametry, załączyć prospekty) | Cena jedn. brutto w PLN | Wartość brutto w PLN |
|  | Szafka przyłóżkowa: Wykonana z metalu oraz tworzywowej płyty dekoracyjnej, dwustronnie otwierane drzwiczki i szuflada, odboje elastyczne, Szuflada na prowadnicach rolkowych. Wyjmowany wkład szuflady, Półka boczna z regulacją wysokości, obrotu, pochylenia i wysunięcia, Z boku wkład na butelki Na kółkach, minimum dwa z hamulcem. Wymiary około: wysokość 900, szerokość 600, głębokość 450 Kolor do uzgodnienia Okres gwarancji minimum 12 miesiące Przykładowy Szafka przyłóżkowa – np. SPM-02 | 9 | ………………………..……. ……………………………….. Okres gwarancji ……….. miesięcy |  |  |

| KRZESŁO SZPITALNE |
| --- |
| L.p. | Opis wymaganych granicznych parametrów zamawianego sprzętu | Ilość sztuk | Producent oferowano sprzętu Model oferowanego sprzętu Wypełnia Wykonawca (proszę podać opis i parametry, załączyć prospekty) | Cena jedn. brutto w PLN | Wartość brutto w PLN |
|  | Krzesło szpitalne: siedzisko i oparcie wykonane z tworzywa sztucznego. Metalowa lakierowana proszkowo rama krzesła, łatwe do utrzymania w czystości, możliwość składowania w stosie, Kolor do uzgodnienia. Okres gwarancji minimum 12 miesiące Przykładowy Krzesło szpitalne - np. BETA | 29 | ………………………..……. ……………………………….. Okres gwarancji ……….. miesięcy |  |  |

| TABORET MEDYCZNY |
| --- |
| L.p. | Opis wymaganych granicznych parametrów zamawianego sprzętu | Ilość sztuk | Producent oferowano sprzętu Model oferowanego sprzętu Wypełnia Wykonawca (proszę podać opis i parametry, załączyć prospekty) | Cena jedn. brutto w PLN | Wartość brutto w PLN |
|  | Taboret medyczny: wykonany z materiałów pozwalających na łatwe utrzymanie czystości (materiały zmywalne), siedzisko płyta tworzywowa wodoodporna, Kolor do uzgodnienia Okres gwarancji minimum 12 miesiące Przykładowy taboret medyczny – np. T-01 | 9 | ………………………..……. ……………………………….. Okres gwarancji ……….. miesięcy |  |  |

| KOZETKA DO BADAŃ |
| --- |
| L.p. | Opis wymaganych granicznych parametrów zamawianego sprzętu | Ilość sztuk | Producent oferowano sprzętu Model oferowanego sprzętu Wypełnia Wykonawca (proszę podać opis i parametry, załączyć prospekty) | Cena jedn. brutto w PLN | Wartość brutto w PLN |
|  | Kozetka do badań: wykonana z kształtowników metalowych pokrytych lakierem proszkowym, leże tapicerowane dwu segmentowe, ręczna regulacja wysokości zagłówka, rolka prześcieradła Wymiary około: długość 1850 mm, szerokość 555 mm, wysokość 550 mm. Kolor do uzgodnienia Okres gwarancji minimum 12 miesiące Przykładowa Kozetka do badań – np. KZ-01, | 4 | ………………………..……. ……………………………….. Okres gwarancji ……….. miesięcy |  |  |

| FOTEL LEKARSKI |
| --- |
| L.p. | Opis wymaganych granicznych parametrów zamawianego sprzętu | Ilość sztuk | Producent oferowano sprzętu Model oferowanego sprzętu Wypełnia Wykonawca (proszę podać opis i parametry, załączyć prospekty) | Cena jedn. brutto w PLN | Wartość brutto w PLN |
|  | Fotel lekarski: Obrotowy, stabilna konstrukcja, ergonomiczne, szerokie wygodne siedzisko i oparcie, podłokietniki. Wyposażony w system ruchowy zapewniający optymalny komfort siedzenia pozwalająca ograniczyć uciążliwości związane z pracą w pozycji siedzącej, w szczególności regulacja wysokości siedziska, pochylenia, Siedzisko i oparcia pokryte łatwo zmywalną tkaniną, Pięć jezdnych kółek, Kolor do uzgodnienia Okres gwarancji minimum 12 miesiące Przykładowy Fotel obrotowy lekarski – np. Manager, Zenit steel04 | 6 | ………………………..……. ……………………………….. Okres gwarancji ……….. miesięcy |  |  |

| TABORET OBROTOWY |
| --- |
| L.p. | Opis wymaganych granicznych parametrów zamawianego sprzętu | Ilość sztuk | Producent oferowano sprzętu Model oferowanego sprzętu Wypełnia Wykonawca (proszę podać opis i parametry, załączyć prospekty) | Cena jedn. brutto w PLN | Wartość brutto w PLN |
|  | Taboret obrotowy lekarski: wykonany z materiałów pozwalających na łatwe utrzymanie czystości (materiały zmywalne), regulacja wysokości siedziska, siedzisko tapicerowane pokryte łatwo zmywalnym materiałem, kolor do uzgodnienia Okres gwarancji minimum 12 miesiące Przykładowy Taboret obrotowy lekarski – np. TB-2 | 6 | ………………………..……. ……………………………….. Okres gwarancji ……….. miesięcy |  |

| BIURKO LEKARSKIE |
| --- |
| L.p. | Opis wymaganych granicznych parametrów zamawianego sprzętu | Ilość sztuk | Producent oferowano sprzętu Model oferowanego sprzętu Wypełnia Wykonawca (proszę podać opis i parametry, załączyć prospekty) | Cena jedn. brutto w PLN | Wartość brutto w PLN |
|  | Biurko lekarskie: Wykonane z płyty meblowej trzy szuflady na prowadnicach rolkowych zamykane na centralny zamek po blatem półka na prowadnicach na klawiaturę wymiary około (wys. x szer. x gł.): 740 x 1100 x 620 mm kolor do uzgodnienia Okres gwarancji minimum 12 miesiące Przykładowe Biurko lekarskie - np. BL-01 | 6 | ………………………..……. ……………………………….. Okres gwarancji ……….. miesięcy |  |  |

| STOLIK ZABIEGOWY |
| --- |
| L.p. | Opis wymaganych granicznych parametrów zamawianego sprzętu | Ilość sztuk | Producent oferowano sprzętu Model oferowanego sprzętu Wypełnia Wykonawca (proszę podać opis i parametry, załączyć prospekty) | Cena jedn. brutto w PLN | Wartość brutto w PLN |
|  | Stolik zabiegowy: z kształtowników metalowych pokrytych lakierem proszkowym, dwie zdejmowane tace ze stali nierdzewne, szuflada na prowadnicach rolkowych, na kółkach jezdnych, w tym dwa z blokadą, Wymiary dł. 745 mm, szer. 450 mm, wys. 800 mm, Kolor do uzgodnienia Okres gwarancji minimum 12 miesiące Przykładowy Stolik zabiegowy – np. SPZ-08 | 3 | ………………………..……. ……………………………….. Okres gwarancji ……….. miesięcy |  |  |

| SZAFY LEKARSKA DWUDRZWIOWA i JEDNODRZWIOWA |
| --- |
| L.p. | Opis wymaganych granicznych parametrów zamawianego sprzętu | Ilość sztuk | Producent oferowano sprzętu Model oferowanego sprzętu Wypełnia Wykonawca (proszę podać opis i parametry, załączyć prospekty) | Cena jedn. brutto w PLN | Wartość brutto w PLN |
|  | Szafa lekarska dwudrzwiowa: Korpus szafy wykonany z blachy pokrytej lakierem proszkowym, Drzwi i boki szafy przeszklone, Pięć przestawnych półek ze szkła bezpiecznego z możliwością zmiany wysokości ich położenia. drzwi wyposażone w uszczelki magnetyczne, zamek patentowy, uchwyt drzwiowy, stopki regulacyjne umożliwiające poziomowanie szafy Okres gwarancji minimum 12 miesiące Przykładowa Szafa lekarska dwudrzwiowa - np. SL-08A | 6 | ………………………..……. ……………………………….. Okres gwarancji ……….. miesięcy |  |  |
|  | Szafa lekarska jednodrzwiowa Korpus szafy wykonany z blachy pokrytej lakierem proszkowym, Górne drzwi szafy przeszklone, minimum trzy półki ze szkła bezpiecznego z możliwością regulacji wysokości położenia w części przeszklonej szafy Drzwi dolnej komory szafy wzmocnione, jedna półka ze szkła bezpiecznego Drzwi wyposażone w uszczelki magnetyczne, zamek patentowy, uchwyt drzwiowy, Stopki regulacyjne umożliwiające poziomowanie szafy Okres gwarancji minimum 12 miesiące Przykładowa Szafa lekarska jednodrzwiowa - np. SL-09 | 6 | ………………………..……. ……………………………….. Okres gwarancji ……….. miesięcy |  |  |

| STOJAK DO KROPLÓWEK |
| --- |
| L.p. | Opis wymaganych granicznych parametrów zamawianego sprzętu | Ilość sztuk | Producent oferowano sprzętu Model oferowanego sprzętu Wypełnia Wykonawca (proszę podać opis i parametry, załączyć prospekty) | Cena jedn. brutto w PLN | Wartość brutto w PLN |
|  | Stojak do kroplówek na kółkach, regulowana wysokość w zakresie minimum od 1400 do 2220 Okres gwarancji minimum 12 miesiące Przykładowy Stojak do kroplówek – np. SK-01 | 2 | ………………………..……. ……………………………….. Okres gwarancji ……….. miesięcy |  |  |

| LAMPA BEZCIENIOWA |
| --- |
| L.p. | Opis wymaganych granicznych parametrów zamawianego sprzętu | Ilość sztuk | Producent oferowano sprzętu Model oferowanego sprzętu Wypełnia Wykonawca (proszę podać opis i parametry, załączyć prospekty) | Cena jedn. brutto w PLN | Wartość brutto w PLN |
|  | Lampa bezcieniowa: statyw na pięciu kółkach elastyczne stabilne ramię typu „gęsia szyja” źródło światła halogen zasilanie 230V/50Hz Okres gwarancji minimum 24 miesiące certyfikat CE, Posiadane certyfikaty jakości Przykładowy Lampa bezcieniowa diagnostyczno-zabiegowa – np. FLH-2 | 1 | ………………………..……. ……………………………….. Okres gwarancji ……….. miesięcy |  |  |

| FOTEL DO POBIERANIA KRWI |
| --- |
| L.p. | Opis wymaganych granicznych parametrów zamawianego sprzętu | Ilość sztuk | Producent oferowano sprzętu Model oferowanego sprzętu Wypełnia Wykonawca (proszę podać opis i parametry, załączyć prospekty) | Cena jedn. brutto w PLN | Wartość brutto w PLN |
|  | Fotel do pobierania krwi: konstrukcja metalowa pokryta lakierem proszkowym, siedzisko, oparcie i podłokietniki tapicerowane pokryte łatwo zmywalnym materiałem, podłokietnik prawy i lewy, regulowane ręcznie, obrotowe, regulacja wysokości do wzrostu pacjenta kolor do uzgodnienia Okres gwarancji minimum 12 miesiące Przykładowy Fotel do pobierania krwi – np. ST-02, QM-4619-AZ | 2 | ………………………..……. ……………………………….. Okres gwarancji ……….. miesięcy |  |  |
| PARAWAN LEKARSKI |
| L.p. | Opis wymaganych granicznych parametrów zamawianego sprzętu | Ilość sztuk | Producent oferowano sprzętu Model oferowanego sprzętu Wypełnia Wykonawca (proszę podać opis i parametry, załączyć prospekty) | Cena jedn. brutto w PLN | Wartość brutto w PLN |
|  | Parawan lekarski: wykonany z rurek stalowych pokrytych lakierem proszkowym wyposażony w kółka, zasłony z tkaniny łatwej do utrzymania w czystości, możliwość spinania kilku segmentów za pomocą zatrzasków, wymiary wys./szer. około 1660x1000 Kolor do uzgodnienia. Okres gwarancji minimum 12 miesiące Przykładowy Parawan lekarski– np. P-02 | 5 | ………………………..……. ……………………………….. Okres gwarancji ……….. miesięcy |  |  |

| WÓZEK DO PRZEWOŻENIA LEKÓW |
| --- |
| L.p. | Opis wymaganych granicznych parametrów zamawianego sprzętu | Ilość sztuk | Producent oferowano sprzętu Model oferowanego sprzętu Wypełnia Wykonawca (proszę podać opis i parametry, załączyć prospekty) | Cena jedn. brutto w PLN | Wartość brutto w PLN |
|  | Wózek do rozwożenia leków: metalowa konstrukcja pokryta lakierem proszkowym, cztery przenośne tace wykonane ze stali nierdzewnej, przegródki z tworzywa na leki, uchylna miska z tworzywa, cztery kółka jezdne, w tym dwa z blokadą, wymiary około (dł./szer./wys.): 720x426x835 mm, Okres gwarancji minimum 12 miesiące Przykładowy Wózek do rozwożenia leków – np. SM-33 | 2 | ………………………..……. ……………………………….. Okres gwarancji ……….. miesięcy |  |  |

| WÓZEK DO PRZEWOŻENIA POTRAW |
| --- |
| L.p. | Opis wymaganych granicznych parametrów zamawianego sprzętu | Ilość sztuk | Producent oferowano sprzętu Model oferowanego sprzętu Wypełnia Wykonawca (proszę podać opis i parametry, załączyć prospekty) | Cena jedn. brutto w PLN | Wartość brutto w PLN |
|  | Wózek do przewożenia potraw: metalowy konstrukcja pokryta lakierem proszkowym, cztery zdejmowane nierdzewne tace, cztery kółka jezdne, w tym dwa z blokadą., wymiary około (dł./szer./wys.): 1280x700x890 mm, Okres gwarancji minimum 12 miesiące Przykładowy Wózek do przewożenia potraw – np. SM-15 | 1 | ………………………..……. ……………………………….. Okres gwarancji ……….. miesięcy |  |  |

| WÓZEK DO BRUDNEJ BIELIZNY |
| --- |
| L.p. | Opis wymaganych granicznych parametrów zamawianego sprzętu | Ilość sztuk | Producent oferowano sprzętu Model oferowanego sprzętu Wypełnia Wykonawca (proszę podać opis i parametry, załączyć prospekty) | Cena jedn. brutto w PLN | Wartość brutto w PLN |
|  | Wózek do brudnej bielizny: metalowy konstrukcja pokryta lakierem proszkowym, dwa worki foliowe o pojemności około 120 litrów, dwie pokrywy z tworzywa, cztery kółka jezdne, w tym dwa z blokadą. wymiary około (dł./szer./wys.): 805x510x1110 mm Okres gwarancji minimum 12 miesiące Przykładowy Wózek do brudnej bielizny – np. WBB 02 | 2 | ………………………..……. ……………………………….. Okres gwarancji ……….. miesięcy |  |  |

| WÓZEK ODDZIAŁOWY WIELOFUNKCYJNY |
| --- |
| L.p. | Opis wymaganych granicznych parametrów zamawianego sprzętu | Ilość sztuk | Producent oferowano sprzętu Model oferowanego sprzętu Wypełnia Wykonawca (proszę podać opis i parametry, załączyć prospekty) | Cena jedn. brutto w PLN | Wartość brutto w PLN |
|  | Wózek oddziałowy wielofunkcyjny: metalowy konstrukcja pokryta lakierem proszkowym wyjmowana nierdzewna taca, wyjmowane pojemniki z tworzywa szt. 4, worek foliowy z przykryciem, druciany kosz nierdzewny, cztery kółka jezdne, w tym dwa z blokadą. wymiary około (dł./szer./wys.): 965x425x905 Okres gwarancji minimum 12 miesiące Przykładowy Wózek oddziałowy wielofunkcyjny – np. WZ-01 | 2 | ………………………..……. ……………………………….. Okres gwarancji ……….. miesięcy |  |  |

| WÓZEK DO SPRZĄTANIA |
| --- |
| L.p. | Opis wymaganych granicznych parametrów zamawianego sprzętu | Ilość sztuk | Producent oferowano sprzętu Model oferowanego sprzętu Wypełnia Wykonawca (proszę podać opis i parametry, załączyć prospekty) | Cena jedn. brutto w PLN | Wartość brutto w PLN |
|  | Wózek do sprzątania: stelaż wykonany ze stali (ocynkowany z powłoką poliuretanową) wyciskarka szczękowa, dwa wiaderka 15 litrów, uchwyt na worek 120 l, pokrywa. Okres gwarancji minimum 12 miesiące Przykładowy Wózek do sprzątania – np. TTS - Wózki Serwis 30 | 2 | ………………………..……. ……………………………….. Okres gwarancji ……….. miesięcy |  |  |

| LAMPA BAKTERIOBÓJCZA |
| --- |
| L.p. | Opis wymaganych granicznych parametrów zamawianego sprzętu | Ilość sztuk | Producent oferowano sprzętu Model oferowanego sprzętu Wypełnia Wykonawca (proszę podać opis i parametry, załączyć prospekty) | Cena jedn. brutto w PLN | Wartość brutto w PLN |
|  | Lampa bakteriobójcza: przejezdna na statywie, lekka, stabilna, łatwa do przemieszczania, skrętne kółka, promiennik o mocy 30W, zewnętrzny cyfrowy licznik i programator czasu pracy, wyświetlacz. Okres gwarancji minimum 24 miesiące Certyfikat CE, certyfikaty jakości Przykładowa Lampa bakteriobójcza – np. NBV 30, | 2 | ..……………………..……. ……………………………….. Okres gwarancji ……….. miesięcy |  |  |

| WÓZEK TRANSORTOWO KĄPIELOWY |
| --- |
| L.p. | Opis wymaganych granicznych parametrów zamawianego sprzętu | Ilość sztuk | Producent oferowano sprzętu Model oferowanego sprzętu Wypełnia Wykonawca (proszę podać opis i parametry, załączyć prospekty) | Cena jedn. brutto w PLN | Wartość brutto w PLN |
|  | Wózek transportowo-kąpielowy Wyposażony w : hydrauliczny mechanizm podnoszenia, cztery koła z blokadą, odchylne boki wanienki, podgłówek i łatwoślizg, odłączany wąż spustowy konstrukcja ze stali nierdzewnej Możliwość ustawienia leża w dwóch pozycjach: poziomej- do transportu i pochyłej w kierunku odpływu wody- podczas kąpieli. Wymiary około: 2030mm x 780 mm x 680/980mm (dł. x szer. x wys.) Wymiary leżaka-wanienki około: 1900mm x 650mm x 200mm (dł. x. szer. x wys.) Masa około 60 kg Udźwig wózka – min. 140 kg Przykładowy Wózek transportowo-kąpielowy: WLH-140 P, | 1 | ………………………..……. ……………………………….. Okres gwarancji ……….. miesięcy |  |  |

| STRZYKAWKOWA POMPA INFUZYJNA |
| --- |
| L.p. | Opis wymaganych granicznych parametrów zamawianego sprzętu | Ilość sztuk | Producent oferowano sprzętu Model oferowanego sprzętu Wypełnia Wykonawca (proszę podać opis i parametry, załączyć prospekty) | Cena jedn. brutto w PLN | Wartość brutto w PLN |
|  | Strzykawkowa pompa infuzyjna Prosta obsługa, Sterowanie i kontrola mikroprocesorem, Zakres szybkość podawania płynów od 0,1 ml/h do 99.9 ml/h, ze skokiem co 0,1ml/h, Możliwość stosowania strzykawek 20ml lub 50ml, System zabezpieczający przed obturacją żyły (KVO - keep vein open), Alarmy dźwiękowe i wizualne: okluzja, KVO, rozładowana bateria, koniec infuzji, Możliwość zmiany szybkości infuzji bez przerywania podawania leku, Płynne przechodzenie podczas pracy z zasilania sieciowego na zasilanie z akumulatora, umożliwiające minimum trzygodzinną pracę, Możliwość mocowania na statywie, Zasilanie elektryczna 230V/50Hz Okres gwarancji minimum 24 miesiące Deklaracja zgodności z wymaganiami zasadniczymi dotyczącymi wyrobów medycznych. Certyfikat CE, certyfikaty jakości Przykładowa Strzykawkowa pompa infuzyjna - np. MONO 20/50 | 1 | ………………………..……. ……………………………….. Okres gwarancji ……….. miesięcy |  |  |

| SSAK MEDYCZNY UNIWERSALNY NA WÓZKU |
| --- |
| L.p. | Opis wymaganych granicznych parametrów zamawianego sprzętu | Ilość sztuk | Producent oferowano sprzętu Model oferowanego sprzętu Wypełnia Wykonawca (proszę podać opis i parametry, załączyć prospekty) | Cena jedn. brutto w PLN | Wartość brutto w PLN |
|  | Ssak medyczny uniwersalny na wózku: Wydajność około 30l/min Zakres regulacji podciśnienia do 0,8 bara (-0,08 MPa) Dwa naczynie poliwęglanowe wielorazowego użytku o pojemności 2l Głośność mniejsza niż 50 dB Wózek ramowy na kółkach z wyłącznikiem nożnym, Naczynie kontrolne poliwęglanowe 0,8l z zaworem zabezpieczającym i filtrem Przewód ssący silikonowy Ø7, 1,5m Zapasowe filtry antybakteryjne - 1 op. Zasilanie 230V/50Hz, klasa izolacji I Certyfikat CE, certyfikaty jakości Okres gwarancji minimum 24 miesiące Deklaracja zgodności z wymaganiami zasadniczymi dotyczącymi wyrobów medycznych. Przykładowy Ssak medyczny - np. Standard 30D typ SU-2 | 5 | ………………………..……. ……………………………….. Okres gwarancji ……….. miesięcy |  |  |

| KONCENTRATOR TLENU |
| --- |
| L.p. | Opis wymaganych granicznych parametrów zamawianego sprzętu | Ilość sztuk | Producent oferowano sprzętu Model oferowanego sprzętu Wypełnia Wykonawca (proszę podać opis i parametry, załączyć prospekty) | Cena jedn. brutto w PLN | Wartość brutto w PLN |
|  | Koncentrator tlenu kompaktowy, lekki, łatwy w przenoszeniu, przechowywaniu i użytkowaniu nawilżacz, nebulizator, dren, Koncentracja tlenu: 87 - 96% Przepływ: 0.5-5 litra na minutę Ciśnienie wyjściowe w zakresie: 5 - 7 psi (0,34 - 0,48 Bar) Wskaźnik procent tlenu: Niski tlen: 82%, Bardzo niski tlen: < 70% Poziom głośności nie mniejszy niż 45 dBA Zasilanie 230V/50Hz, klasa izolacji I Certyfikat CE, certyfikaty jakości Deklaracja zgodności z wymaganiami zasadniczymi dotyczącymi wyrobów medycznych. Okres gwarancji minimum 24 miesiące Przykładowy Koncentrator tlenu - np. EverFlo | 4 | ………………………..……. ……………………………….. Okres gwarancji ……….. miesięcy |  |  |

……………………………………………………

…………………………., dnia ……………											   (pieczęć i podpis osoby upoważnionej)